Предмет «Геометрія»  І курс

Тема уроку:          Перпендикуляр  і похила.

Мета уроку:         Формування понять: перпендикуляр до площини, похила,

основа похилої, основа перпендикуляра, проекції похилої

на площину, відстань від точки до площини;

Обгрунтувати зв’язок між похилою , її проекцією

перпендикулярам.;

Формувати в учнів уміння і навички творчого застосування

знань при розв’язуванні задач професійного спрямування;

Виховувати допитливість, зацікавленість математикою,

її практичним застосуванням.

Тип уроку:		Урок засвоєння нових знань.

КМЗ уроку:	Комп’ютер, графо проектор, опорні конспекти, збірник

задач професійного спрямування, таблиця «Перпендикулярність

у просторі» , робоча папка учня з корекції знань.

Міжпредметні зв’язки:   фізика, предмети спецдисциплін «Трактори і автомобілі»,

«Сільськогосподарські машини».

ХІД  УРОКУ:

І. Організаційна частина

ІІ..Перевірка  домашнього завдання.

-теоретичне опитування.

1.Пряма перпендикулярна до площини.

2.Ознака перпендикулярності прямої  і площини.

3.Властивості прямої і площини перпендикулярних між собою.

Опорний конспект.

ОЗНАЧЕННЯ

а

х – будь-яка

площина

х1

х

α

ОЗНАКА

а

Якщо  і

(b і c лежать у площині α

і перетинаються), 	                                        b

c

то α

α

ВЛАСТИВОСТІ

а 	b                                Якщо а ║ b і α  а,

то α  b

Якщо а  α і b  α,

то a ║ b

α

a

Якщо а ║ β і а  α,

то а  β

α

Якщо α  а і β  а,

то α║ β

β

ІІІ.Повідомлення теми і мети уроку.

IV.Актуалізація опорних знань.

Планіметричний матеріал : перпендикуляр і похила до прямої, проведених із однієї точки. Опорний конспект .

V.Виклад нового матеріалу.

План.

1.Означення перпендикуляра, опущеного з даної точки на дану площину.

Перпендикуляром, опущеним з даної  точки на дану площину, називається відрізок, що сполучає дану точку з точкою площини і лежить на прямій, перпендикулярній до площини.

2.Основа перпендикуляра.

Кінець цього відрізка, який лежить у площині, називається основою  перпендикуляра.

3.Означення похилої, проведеної з даної точки до площини.

Похилою, проведеною з даної точки  до даної площини, називається будь –який відрізок, який сполучає дану точку з точкою площини і не є перпендикуляром до площини.

4.Основа похилої

Кінець відрізка, що лежить у площині називається основою похилої.

5.Проекція похилої.

Відрізок , який сполучає основи перпендикуляра і похилої, проведених з однієї і тієї самої точки, називається проекцією похилої

6.Відстань від даної точки до площини.

Відстанню від точки до площини називається довжина перпендикуляра, опущеного з цієї точки на площину.

Чому відстань вимірюють по перпендикуляру ?  Будь – який інший відрізок АС, довший ніж перпендикуляр АВ. Обгрунтування на основі теореми Піфагора:

В площині АВС трикутник АВС  - прямокутний. АС2 = АВ2 + ВС 2   > АВ2   тому АС  > АВ.

7.Властивості перпендикулярів і похилих.

Опорний конспект

| Перпендикуляр коротший за довільну похилу, проведену до площини з тієї самої точки. | У рівних похилих, проведених до площини з однієї точки, проекції рівні, і навпаки. | З двох похилих, проведених до площини з однієї точки, більшою є та, у якої проекція більша, і навпаки. |
| --- | --- | --- |
| АС<АВ |  |  |

8.Взаємозв»язок понять. Перперендикуляр, похила, її проекція і основні співвідношення в прямокутному трикутнику.

Похила, її проекція і перпендикуляр завжди утворюють прямокутний трикутник АВС і довжини цих відрізків по теоремі Піфагора зв’язані співвідношенням. Із нього, наприклад,  знаючи перпендикуляр АВ і похилу АС можна обчислити її проекцію. Основні формули ров’язування прямокутних трикутників ; а = с sin a ; в = с соs a ; а = вtg a

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

VІ.Закріплення нового матеріалу.

- Розв’язування задач професійного прямування.

Задача 1

Які параметри трактора достатньо знати для визначення граничного допустимого кута підйому, як знайти цей кут.

Розв’язання:

Граничним кутом підйому трактора називається найбільший допустимий кут α   нахилу схилу , вздовж якого може стояти не перекидаючись назад заторможений трактор.

Із курсу фізики відомо, що для стійкості тіла на похилій площині необхідно, щоб вертикаль , проведена через центр маси А не виходила за межі опори трактора ВД. Розглянемо випадок, коли вертикаль АВ проходить через межі опори. Проведем АС ┴ ВД., і розглянем прямокутний трикутник АСВ.

Так як кут ВАС =  α  , то  tg α  =  . І так  для визначення граничного кута підйому достатньо знати довжини відрізків АС і ВС.  АС – це відстань від центра маси до площини руху або висота центру маси . ВС дорівнює АВ ' – відстань від центра маси до вертикальної площини , що проходить через задню вісь.

У трактора МТЗ 80 АС = 89 см, ВС = 85 см.  ,tg α  =   ≈ 0.95.  отже граничний кут підйому α ≈ 44о .

Задача 2

Які параметри трактора достатньо  знати для визначення граничного кута поперечного крену. Як знайти цей кут. ?

Розв'язання:

Граничним кутом  поперечного крену трактора називається найбільший допустимий кут β нахилу схилу, поперек якого може стояти трактор , не перекидаючись набік  Міркуючи так само ,як і в попередній задачі, розглянем випадок нестійкої рівноваги, коли вертикаль, проведена через центр маси А проходить через точку В – границю опори.  Припускаючи, що центр маси знаходиться на площині трактора, перпендикулярній задній осі і проходить через її середину. tgβ = tg  ВАС =    ,  АС -  висота центра маси,  ВС – половина ширини колії. Для трактораМТЗ-80 АС= 89 см., ВС = 60 см.,тому tg β =   ≈0,67,

Отже, β = 34о.

Задача 3.

До борту автомобіля КаМАЗ –740 прикріплена перпендикулярна планка довжиною 15см. Із верхньої точки планки виходить похилий кронштейн, довжиною 17см. Знайти проекцію кронштейна на площину борту.

Рекомендації до розв’язку:

За т. Піфагора проекція похилого кронштейну на борт автомобіля

дорівнює: 172-152=289-225=64, т.б. 8см.

Задача 5. Літак сільськогосподарської авіації розкидає міндобрива. Диспетчер його бачить під кутом 300 на відстані 210м. На якій висоті знаходиться літак?

Рекомендації до розв’язку:

За співвідношенням кутів і сторін в прямокутному трикутнику знаходиться висота на якій знаходиться літак:

Н = 210sin300 = 105(см)

VII. Узагальнення матеріалу.

Запитання.

1.Що таке перпендикуляр, опущений з даної точки до площини. ?

2.Що таке похила , проведена з даної точки до площини ?

3.Скільки перпендикулярів та похилих можна побудувати з данох точки до площини ?

4.З даної точки до площинги проведені дві похилі. Що можна стверджувати про проекції похилих на площину, якщо похилі :  а рівні і в нерівні.  	.

VIII . Домашнє завдання.

П.18 №16.